Quelques propriétés intéressantes du PH, tirées de :  Geometry of Structural Forms, A. Georghiu, V. Dragomir :

| Un quadrilatère gauche ABCD définit un PH unique Le premier système de génératrices rectilignes a pour directrices AB et CD et pour plan directeur un plan parallèle à AD et BC Et, logiquement, le deuxième système de génératrices rectilignes a pour directrices AD et BC et pour plan directeur un plan parallèle à AB et CD Les génératrices d’un système découpent sur celles de l’autre système des segments proportionnels Si on désigne par A1, B1, C1 et D1 les milieux de AB, BC, CD et DA, les diagonales A1C1 et B1D1 du parallélogramme A1B1C1D1 sont des génératrices du PH. Leur point d’intersection, le centre Ω du tétraèdre ABCD (isobarycentre de A, B, C et D) est donc un point du PH et le parallélogramme est le plan tangent en ce point. Ω est le « centre affine » du PH relatif au quadrilatère gauche ABCD. Si on appelle M et N les milieux de AC et BD, MN est parallèle aux deux plans directeurs et donc parallèle à l’axe du PH. On l’appelle le « diamètre » du PH au point Ω. Dans le cas particulier où MN est la normale en Ω, alors Ω est le centre (centre orthogonal) du PH. |  |
| --- | --- |